建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场）

建设单位（盖章）：衡阳市南岳衡山旅游发展有限公司

编制日期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场）环境影响报告表修改说明

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 说明项目用地类型；细化施工体量（水泥地面破除量等），项目周边分布有学校、寺庙、居民点等环境敏感点，提出合理的地面破除、沥青摊铺作业时间段 | 已修改，p22，p33，p41 |
| 完善区域地表水水质达标分析 | 已修改，p24 |
| 补充调查施工过程可能受影响樟树地理坐标、科、属、树冠、胸径、树高、保护级别等信息及现有保护措施，提出临时围挡保护措施要求 | 已修改，p22，p30 |
| 根据实际情况核实、细化施工期“六个百分百”环保措施要求；完善社会环境影响分析 | 已修改，p38-39，p37 |
| 核实环保投资估算，完善生态环保措施监督检查清单 | 已修改，p42，p43-44 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	13

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	21

四、生态环境影响分析	29

五、主要生态环境保护措施	37

六、生态环境保护措施监督检查清单	42

七、结论	44

附件：

附件1：委托书

附件2：关于南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场）立项的批复

附件3：南岳城区停车场提质改造项目—果园停车场改造项目红线范围

附件4：房屋租赁协议

附件5：环境质量现状监测报告（噪声）

附件6：专家评审意见及签到表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目与湖南省主体功能区划位置关系图

附图3：项目与南岳镇土地利用总体规划位置关系图

附图4：项目与衡阳市南岳区城市规划区声功能区划位置关系

附图5：项目周边环境目标保护图

附图6：项目与南岳衡山风景名胜区位置关系图

附图7：项目与湖南南岳衡山国家级自然保护区位置关系图

附图8：项目与衡阳市市级水土流失重点预防区和重点治理区位置关系图

附图9：项目与南岳区生态保护红线位置关系图

附图10：项目与衡阳市生态环境管控单元位置关系图

附图11：平面布置图

附图12：监测布点图

附图13：现状照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-430412-04-01-650685 |
| 建设单位联系人 | 谭建辉 | 联系方式 | 13787727200 |
| 建设地点 | 衡阳市南岳区金沙路与祝融路交叉口东北侧 |
| 地理坐标 | 东经：112度43分31.696秒，北纬：27度14分45.840秒 |
| 建设项目 行业类别 | 118驾驶员训练基地、公交枢纽、长途客运站、大型停车场、机动车检测场-涉及环境敏感区的 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积：4767.31m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 397.73 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 12.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）要求，本项目无需开展生态环境影响专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别 涉及项目类别 是否设置专项评价 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目： 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 否 地下水 陆地石油和天然气开采；全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等；含穿越可溶岩地层隧道的项目 否 生态 涉及环境敏感区（不包含饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 否 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头；涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目 城市道理（不含维护、不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 否 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线）、危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 否 |
| 规划情况 | 《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020）》的符合性分析 （1）规划范围 南岳衡山风景名胜区规划范围：自南岳古镇向南沿107国道至何家大屋，转而向西至燕子石，沿南岳区界至雷钵岭；再向西北经银珠庵、绣花庵、妙高峰到狮子峰；转而向东沿石屋、天台峰、至潜圣峰，转向北经茅坪、老屋冲、降真峰达樟树拢；再向东经黄花林到龙凤乡，向南经长岭、紫盖峰、马家塘圯、大圆圯、枫木桥、曹家圯回到南岳镇。规划区面积100.7 平方公里，风景区外围保护地带范围与南岳行政区界线相同，外围保护地带面积80.8平方公里。 （2）功能划分 根据《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020），将全区总面积 100.7平方公里功能区划为风景游览区域、风景复育区域、旅游服务基地、外围保护地带。 ①风景游览区域 指风景区内风景资源集中分布，游赏、游憩活动为主要内容的空间区城，即景区。本规划共划分出十一个景区和一个观光农业园、十一个景区分别是：祝融峰景区、磨镜台景区、忠烈祠景区、藏经殿景区、禹王城景区、五岳溪景区、水帘洞景区、卧虎潭景区、方广寺景区、止观溪景区和古镇景区。其中祝融峰景区、磨镜台景区、忠烈祠景区、藏经殿景区、禹王城景区统称为核心景区，核心景区面积20.1平方公里。 ②风景复育区域 是指风景区范围内除景区外的其它区域，其主要职能是景观恢复和生态培育。 ③旅游服务基地 是指南岳镇，为风景名胜区旅游服务设施集中分布的区域。 ④外围保护地带 是指南岳区行政范围以内，风景名胜区界线以外的区域，是风景区的过渡缓冲地带。 （3）分区保护规划 按照保护和利用程度的不同，整个风景区内可划分为资源严格保护区、资源有限利用区、服务设施建设区、古镇控制区以及外围保护地带等五个区域。 ①资源严格保护区 资源严格保护区是指风景资源价值高，同时对人类活动敏感的区域或对保护生物多样性及生态环境作用十分重要的区域，这一区域又分为地貌景观保护区、生态林保护区和自然植被恢复区等三小类，总面积为 62.08 平方公里。 ②资源有限利用区 资源有限利用区是指风景资源价值高，但对人类活动不甚敏感或经济活动符合风景区规划要求的区域，是风景区内主要的游览活动区域和人类活动区域，其土地利用和使用强度必须严格控制在环境允许的容量以内。结合景区结构和游赏组织，本区又可分为山水观光区、山野活动区、经济林区、田园风光区等四个小类，总面积36.48平方公里。 ③服务设施建设区 风景区内不仅有吸引游人的各类风景资源，还应有直接为游人服务的各种相关设施。根据景区结构和游线组织，规划利用景区内的部分用地，建设旅游服务设施，更好的为游人服务。本区共有9处地块，占地面积为 1.21平方公里。 本区内的各项建设应以保护环境为前提，保证不对风景区自然环境和文化氛围产生干扰破坏。建筑选址、形式、体量、规模必须严格按照规划要求，并履行法定的报建审批程序。建筑形式应突出风景建筑特色，宜小、宜散、宜隐，一般以乡土建筑风格为主，使用乡土材料，与自然环境保持协调。以能满足游人的基本需要为准，严禁扩大建设用地。止观溪景区和南岳养生文化园，位于中心景区外围，资源敏感度较低，环境容量较大，可建设适量的休闲度假设施，以满足旅游发展的需要。但建设规模应以规划为准，做好环境影响评价，严禁超标准、超范围建设。 ④古镇景观控制区 古镇景观控制区内有南岳大庙、祝圣寺等较有特色和影响的寺庙，规划划定古镇景观控制区，面积0.93平方公里，以保护文物建筑、传统街巷，反映真实的历史信息，体现南岳古镇的文化景观多样性为目的。 ⑤外围保护地带 主要是指在风景区界线范围外的区域，面积80.8平方公里。在城镇建设区内重点是控制城镇规模和环境污染，突出风景城镇特色，所有建设必须进行环境分析和评价。在农村范围内严禁砍伐树木和开山采石，加强水土保持，农村居民点建设必须符合风景区总体规划要求，修建道路及其它一切建设活动不得损伤风景资源与地貌景观。 （4）本项目与南岳衡山风景名胜区的位置关系 综上，根据《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020）可知，本项目位于南岳衡山风景名胜区古镇景观控制区（详见附图6）。 本项目属于停车场提质改造，不新增用地，项目区域内有1颗古树樟树，周边300m范围内，植被主要为人工植被（樟树、杉木等）。项目区域内及周边300m无天然林分布，无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的植物树种。施工期及营运期产生的各类污染经本报告提出相应环保设施处理后均能够得到妥善处置，不会对周边环境造成污染，故本项目建设符合《南岳衡山风景名胜区总体规划（2003-2020年）》。 2、与国家产业政策符合性分析 本项目是南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号），本项目为鼓励类“二十二、城镇基础设施”中的“既有停车设施改造；停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施建设；停车场配建电动车充电设施”。因此，本项目建设符合国家产业政策。 3、与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》的符合性分析 本项目与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》符合性分析详见下 |
| 其他符合性分析 | 表。根据下表分析可知，本项目建设符合《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》。 表1-2 与《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》（摘要）符合性分析 条例条目 条例要求（摘要） 本项目情况 符合性 第十四条 在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动应当经依法批准。其中，第（一）项、第（四）项、第（七）项由省人民政府批准；其他各项由南岳区人民政府批准，法律、行政法规规定由上级人民政府或者有关部门批准的，从其规定：（一）新建摩崖石刻、碑碣；（二）修缮文物，拓印碑碣、石刻；（三）拍摄电影、电视、制作、安装广告；（四）开展大型文化体育活动，举办大型游乐等活动；（五）临时占用、挖掘道路，建护坡、硬化地面或者其他改变地形地貌的行为；（六）采伐、移植、修剪林木，挖掘树桩（根），采集种子、药材等林副产品和动植物标本；（七）填堵自然水系或者截流取水；（八）其他影响生态和景观的活动 本项目位于南岳衡山风景名胜区古镇景观控制区（详见附图6）。 符合 第十五条 禁止在南岳衡山风景名胜区内从事下列活动：（一）设立造纸、制革、化工、采矿、冶炼、印染、炼油、电镀、酿造、制药及其他污染环境的企业；（二）储存有毒物品，修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）设立开发区、度假区；（四）开山、采石、开荒、修坟立碑；（五）采伐、损毁珍稀植物，捕猎野生动物；（六）野外生火、烧木炭、烧砖瓦、烧石灰、烧田埂；（七）燃放孔明灯等带有明火的空中飘移物，在禁火区内吸烟、烧香点烛、燃放烟花爆竹；（八）损毁标志、公告牌、坐椅、话亭、界碑、垃圾箱等公共设施；（九）踩踏、攀爬、粘贴、刻划、涂污文物古迹，在景物或者设施上刻划、涂污；（十）在非指定地点倾倒垃圾、污物；（十一）其他危害风景名胜资源或者危及公共安全的活动 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），不属于条例中禁止建设的项目 符合 第十六条 禁止在南岳衡山风景名胜区核心景区和其他景区的景观单元内从事下列活动：（一）自由放牧；（二）新建或者扩建除保护性、游览性基础设施以外的宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建设项目 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），不属于条例中禁止从事的活动 符合 第十七条 南岳区人民政府应当按照下列规定做好风景名胜区内的整治和拆迁工作：（一 对违法建（构）筑物，责令限期拆除并恢复植被和地貌；（二）对虽经批准，但严重影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物，限期进行整治或者拆除，并依法予以补偿；（三）对居住在核心景区道路两侧边沟外缘起三十米范围内和景观单元内的村（居）民，应当逐步外迁，并依法予以安置和补偿 本项目的建设不涉及拆迁工作 符合 4、与湖南南岳衡山国家级自然保护区的符合性分析 （1）湖南南岳衡山国家级自然保护区概况 ①地理位置 湖南南岳衡山国家级自然保护区位于湖南省中部、湘江中游，衡 阳盆地北侧的湘中孤山-南岳衡山，地域跨衡阳市南岳区、衡山县、衡 阳县三县（区），地理坐标介于东经112°33′38″-112°46′34″、北纬 27°10′39″-27°20′55″之间，东西长21.1千米，南北宽19.1千米，总面积 17075.5公顷。 ②范围 自然保护区涉及衡阳市南岳区、衡山县、衡阳县，主体范围位于南岳区地域内，其东南与南岳区的南岳镇、寿岳乡交界，东、北、西、 南与衡山县的福田乡、岭坡乡、东湖镇、店门镇相连，西南与衡阳县界牌镇毗邻。自然保护区范围涉及3个县（区）12个乡（镇、林场）49个村（社区、工区）。详见下表。 |
|  | 表1-3 湖南南岳衡山国家级自然保护区涉及范围表 县（区） 乡（镇、场） 村（社区、工区）名 备注 南岳区 南岳镇 紫峰村、樟树桥村、新村村、水濂村、黄竹村、光明村、枫木桥村、金月社区 8个村（社区） 寿岳乡 岳林村、龙凤村、龙池村、红旗村、船山村 5个村（社区） 南岳林场 一、二、三、四、五、六、七、八、九工区 9个工区 南岳树木园 南岳树木园 1个工区 衡山县 开云镇 双全新村、建胜村 2个村 福田乡 云峰村、白云村 2个村 紫金山林场 白云工区 1个工区 岭坡乡 洄水湾村、灯山村、野莓谷村、黄垅村 4个村 东湖镇 石碑村、杉木桥村、立新村、天柱村、双渡村、杏溪村、同心村、团山村、石碑村、马迹社区 10个村（社区） 店门镇 能仁村 1个村 衡阳县 界牌镇 将军村、造基村、蟠龙村、两冬村 4个村 岣嵝峰林场 丰岭工区、夜花坪工区 2个工区 注：以上乡、镇、村、社区等各级行政单位均为2015年衡阳市行政区划调整后单位 保护区总面积17075.5公顷，其中核心区面积4368.7公顷，缓冲区面积3873.9公顷，实验区面积8832.9公顷，分别占25.58%、22.69%、51.73%。 ③功能分区 保护区总面积17075.5公顷，其中核心区面积4368.7公顷，缓冲区面积3873.9公顷，实验区面积8832.9公顷，核心区、缓冲区、实验区分别占总面积的25.58%、22.69%、51.73%。 1）核心区 核心区是国家重点保护野生珍稀濒危物种的主要栖息地和生境， 具有典型代表性，并保存完整的自然生态系统。在核心区内，禁止任何单位和个人进入。采取封闭式管理，对核心区实行绝对保护。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理局提交申请和活动计划，经省人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。其全部资源包括土地、森林、野生动植物、水等应由保护区统一管理，其它单位和个人不得侵占。 2）缓冲区 为防止核心区受到外界的影响和干扰，在核心区的外围设置缓冲区，有效地保护珍稀濒危植物及生态环境。在缓冲区，禁止在缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理局提交申请和活动计划，经自然保护区管理局批准。 3）实验区 实验区是保护区内除核心区和缓冲区以外的区域，位于缓冲区外围，缓冲区外围界上379.9米高程点-蛤蟆山-石屋山-桎木潭-财神殿-广济寺-庆月林-土地寺-中山沟-火坑-华盖峰-谭家湾-方广大坳-潜圣峰-新茶园一段的缓冲区外围为风景名胜区，是共同保护的区域，未设置实验区。在实验区内，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。 （2）本项目与湖南南岳衡山国家级自然保护区位置关系 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），项目不在南岳衡山国家级自然保护区范围内，项目距南岳衡山国家级自然保护区边界距离870m（详见附图7）。 5、与衡阳市市级水土流失重点预防区和重点治理区的关系 根据《衡阳市水利局关于划分市级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（2018年12月29日），衡阳市市级水土流失重点预防区和重点治理区分布情况如下： （1）市级水土流失重点预防区 划定6个市级水土流失重点预防区，涉及衡南、衡阳、衡东、衡山、常宁等五县市26个乡镇。市级水土流失重点预防区土地面积1938.82平方公里，占全市土地总面积的12.67%；水土流失面积156.86平方公里，占全市水土流失总面积的5.54%。 ①市级北部丘陵水土流失重点预防区。涉及衡山县的白果镇、贯塘乡、江东乡、新桥镇等4个乡镇，土地面积237.62平方公里，水土流失面积14.02平方公里。 ②市级东北部水土流失重点预防区。涉及衡东县的杨桥镇、白莲镇、石湾镇、三樟镇等4个乡镇，土地面积283.30平方公里，水土流失面积24.81平方公里。 ③市级峋嵝峰水土流失重点预防区。涉及衡阳县的集兵镇、樟木乡、岣嵝乡、界牌镇等4个乡镇，土地面积408.99平方公.里，水土流失面积24.47平方公里。 ④市级西部丘陵水土流失重点预防区。涉及衡南县的鸡笼镇、衡阳县的岘山镇和井头镇等3个乡镇，土地面积298.16平方公里，水土流失面积29.10平方公里。 ⑤市级天光山水土流失重点预防区。涉及衡南县的花桥镇、宝盖镇、冠市镇、衡东县的杨林镇、草市镇、南湾乡等6个乡镇，土地面积441.80平方公里，水土流失面积41.82平方公里。 ⑥市级天堂山水土流失重点预防区。涉及常宁市的塔山瑶族乡、天堂山街道、胜桥镇、洋泉镇、官岭镇等5个乡镇、街道，土地面积268.95平方公里，水土流失面积22.64平方公里。市级水土流失重点预防区土壤侵蚀以轻度为主，区域水土保持主导基础功能主要为水源涵养和生态维护，水土流失防治以预防为主、保护优先。重视封育保护和水源涵养植被建设，加强生态自然修复力度，同时在局部水土流失较为严重的区城实施工程治理。 （2）市级水土流失重点治理区 划定1个市级水土流失重点治理区，即北部丘岗红壤市级水土流失重点治理区，涉及衡山县、南岳区等两县区4个乡镇。市级水土流失重点治理区土地面积203.42平方公里，占全市土地总面积的1.33%；水土流失面积23.83平方公里，占全市水土流失面积的0.84%。市级水土流失重点治理区土壤侵蚀以中度为主，区城水土保持主导基础功能主要为土壤保持，水土流失防治以水土流失综合治理为主，治理措施主要包括坡改梯、水土保持林、经果林、种草、封禁治理以及小型水利水保工程等工程措施和植物措施。 （3）本项目与衡阳市市级水土流失重点预防区和重点治理区位置关系 本项目位于衡阳市南岳区金沙路与祝融路交叉口东北侧，不在衡阳市市级水土流失重点预防区和重点治理区范围内（详见附图8）。 6、与“三线一单”要求相符性分析 （1）生态保护红线符合性分析 ①与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》符合性分析 根据湖南省人民政府《关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》（湘政发[2018]20号），对照2020年11月湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》及衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见，本项目位于衡阳市南岳区金沙路与祝融路交叉口东北侧，不在生态保护红线范围内（详见附图9）。 ②与《衡阳市生态环境准入清单》符合性分析 本项目位于湖南省衡阳市南岳区寿岳乡龙凤村，根据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》（衡政发[2020]9号），项目所在地南岳区南岳镇属于“优先保护单元”。本项目建设与优先保护单元生态环境准入清单相符，详见下表。 表1-4 生态空间管控区域规划保护内容 环境管控单元编码 行政区划 单元 分类 单元面积（km2） 涉及乡镇（街道） 主体功能定位 经济产业布局 省 市 县 ZH43041210001 湖南省 衡阳市 南岳区 优先保护单元 145.03 南岳镇/ 寿岳乡 国家层面重点生态功能区（南岳镇、祝融街道属于《湖南省主体功能区划》中附表5重点开发乡镇） 农业、农特产品加工、生态旅游、第三产业等 表1-5 与据衡阳市人民政府《关于印发<关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见>》中优先保护单元生态环境准入清单相符性分析 管控维度 管控要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 风景名胜区按《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》管理。 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），无锅炉，符合《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》管理。 相符 建成区不再新建35蒸吨以下燃煤锅炉。 污染物排放管控 积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，显著提 城镇生活污水集中收集效能，污水处理率达到85%左右；因地制宜，统筹推进城区、乡镇黑臭水体治理；石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域、场地应进行必要的防渗处理。 本项目实行雨、污分流，场地内雨水经雨水口和检查井收集后排至市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理；本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），不属于“散乱污”企业；项目生活垃圾由环卫部门统一清运。项目不涉及（2.1）、（2.2）及（2.3）中相关内容，符合污染物排放管控要求。 相符 完成 “散乱污”企业及集群综合整治工作； 快推进“气化南岳”工程建设，推进天然气管网、储气库等基础设施建设；2020年底前，加油站、储油库、油罐车基本完成油气回收治理工作；禁止露天烧烤直排，严禁秸杆露天焚烧。 建立健全城镇垃圾收集转运及处理处置体系，推动生活垃圾分类，统筹布局生活垃圾转运站，逐步淘汰敞开式收运设施，推广密闭压缩式收运方式，加快建设生活垃圾处理设施；对于无渗滤液处理设施、渗滤液处理不达标的生活垃圾处理设施，加快完成改造。在农用地土壤污染状况详查基础上，完成受污染耕地的质量类别划分，开展受污染耕地成因排查和整改试点工作。 环境风险防控 完善应急预案体系建设；统筹推进环境应急物资储备库建设。 项目为非生产性项目，不涉及环境风险。 相符 采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。 资源开发效率要求 能源：强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、造纸等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。到2020年，全区能耗强度降低14%，控制目标8.59万吨标准煤。 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），运营期使用到的资源主要为水、电资源，不属于工业生产项目，不涉及高污染燃料的使用。 项目不涉及（4.1）、（4.2）中相关内容，符合资源开发效率要求。 相符 水资源：严格用水强度指标管理，积极推进农业节水，推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置。到2020年，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低30%和32.7%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.603。 （2）环境质量底线 本项目采取了针对性污染防治措施，各项污染因子能够达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），运营期使用到的资源主要为水、电资源，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目不在环境准入负面清单中。 综上分析，项目符合“三线一单”的相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于衡阳市南岳区金沙路与祝融路交叉口东北侧，根据《南岳衡山风景名胜区总体规划》（2003-2020）可知，本项目位于南岳衡山风景名胜区古镇景观控制区（详见附图6），不在南岳国家级自然保护区。 图2-1 果园停车场区位图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 果园停车场建成时间较长，停车场地面破损严重，且停车场规划不合理，易造成进出口拥堵等问题，为缓解城区停车压力，解决游客停车难，保证城区交通顺畅，衡阳市南岳衡山旅游发展有限公司对现有果园停车场进行提质改造，用地面积4767.31m2，设置停车为93个，其中小车停车位91个（充电车位11个），无障碍车位2个，作为社会公共停车场，平峰时期供通勤车辆使用，服务于周边居民与工作人员，高峰时期则主要服务于游客，缓解衡山景区与大庙景区停车压力。 2、项目建设的必要性 （1）是解决城市停车难问题的需要 随着经济的快速增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，相比之下，城市停车设施建设明显滞后，使停车供求矛盾日益尖锐，停车难的问题日益凸显，尤其在中心商业、高铁、车站等人流量大的区域，由于公用建筑配建泊位严重不足，停车位更是一位难求。停车难，已经成为交通发展、汽车消费的瓶颈之一，由于汽车占位过多，不仅影响了居民的工作生活，还导致了城市管理难度的提升和城市形象的下降。通过本项目的实施，可以有效的解决城市停车难这一问题。 （2）是树立交通形象，提升城市品位的需要 按照衡阳市交通运输会议的精神，“十三五”期间，市交通运输发展的总体目标是：聚焦如期实现全面建成小康社会奋斗目标，加快推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通建设，加快完善综合交通基础设施网络，加快提升综合交通运输供给能力和服务品质，到2020年基本建成安全便捷、畅通高效、绿色智能的现代综合交通运输体系，为全面建成小康衡阳提供坚强的交通运输保障。目前，南岳的城市发展秉持着“先规划、后开发”的理念，加速推进各项基础、公建配套设施建设。在区委、区政府的领导下，围绕加快经济发展、提升城市品位、完善城市功能和提高市民素质做了大量卓有成效的工作，全区经济长期保持强劲的增长态势，城市基础设施不断完善，人民生活质量不断改善、市民素质不断提高，干部执行力明显提升，城市品质和文明程度迈上了一个新台阶。本项目的建设保证了南岳城市建设持续健康的发展。 （3）是满足交通和旅游发展规划的需要 南岳衡山为中华五岳名山之一，主峰祝融峰在湖南省衡阳市南岳区境内，七十二峰，群峰逶迤，其势如飞。素以“五岳独秀”、“文明奥区”“祭祀灵山”、“宗教圣地”、“中华寿岳”著称于世。现为首批国家重点风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、国家级自然保护区、全国文明风景旅游区、世界文化与自然双重遗产提名地。2014-2018年游客平均每年增长率为12.45%。2019年极端高峰期接待游客人数（剔除不同景点重复人数）分别为：五一平均2.8万人/天，十一平均4.5万人/天，春节平均5.2万人/天，从而得出2019年极端高峰期平均游客数为41667人/天。 调查表明，南岳游客自驾游占比为53.7%，因此，建设一个智能且一体化服务的停车场是迫切需要的。 （4）是树立城市绿色环保新形象的需要 随着新能源汽车的推广和应用，公共交通工具也采用部分创新、环保的新能源客车，气电混合动车公交车也逐步投入使用。大车推广清洁能源、新能源汽车，公交、出租、环卫等行业和政府机关率先推广使用节能与新能源汽车。因此，建设电动汽车充电站、发展电动汽车产业，能够践行发展国家“低碳”经济的要求，树立和提升绿色南岳、生态南岳的新形象。 3、建设内容及规模 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），项目用地面积4767.31m2，不新增占地，主要建设内容为：（1）将果园停车场地面由水泥路面改造为沥青路面（4767.31m2），改造后总停车位93个，其中小车停车位91个（充电车位11个），无障碍车位2个，新增停车场绿化（433.5m2），提质改造后停车场仅设置停车泊位，不设置洗车、换油、车辆修理等工作；（2）将砖混围栏翻新为白色外墙漆；（3）管理室建筑面积6m2，值班室建筑面积8m2，将其翻新为白色外墙漆、灰色筒瓦；（4）新增停车场配套引导、监控、广播及智能收费等设施。 4、项目组成 项目主要组成情况见下表： 表2-1 本项目组成情况一览表 工程类别 现状 主要改造内容及规模 备注 主体工程 停车场 地面停车场用地面积4767.31m2，水泥路面，场地内停车无序，作为社会公共停车场 地面停车场用地面积4767.31m2，沥青路面，总停车位93个，其中小车停车位91个（充电车位11个），无障碍车位2个，作为社会公共停车场，平峰时期供通勤车辆使用，服务于周边居民与工作人员，高峰时期则主要服务于游客，缓解衡山景区与大庙景区停车压力 提质改造后，项目停车场仅设置停车泊位，不设置洗车、换油、车辆修理等工作，改造期间车辆分流至其它停车场 围栏 砖混围栏，高2.5m 部分墙面已脱落，本次进行翻新为白色外墙漆、灰色筒瓦 提质改造 管理室 1F，位于停车场西南面，建筑面积6m2，高3.5m 1F，位于停车场西南面，建筑面积6m2，高3.5m，部分墙面已脱落，本次进行翻新为白色外墙漆、灰色筒瓦 提质改造 值班房 位于管理室北面，建筑面积8m2，高3.5m 位于管理室北面，建筑面积8m2，高3.5m，本次进行翻新为白色外墙漆、灰色筒瓦 提质改造 配套设施 / 停车场配套引导、监控、广播及智能收费等设施 新增 公用工程 给水工程 市政给水管网 市政给水管网 / 排水工程 本项目实行雨、污分流，场地内雨水经雨水口和检查井收集后排至市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理 本项目实行雨、污分流，场地内雨水经雨水口和检查井收集后排至市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理 / 供电工程 市政供电网提供 市政供电网提供 / 环保工程 废气 汽车尾气：稀释扩散 汽车尾气：稀释扩散 / 废水 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理 / 噪声 停车场内减速禁鸣，加强绿化，加强地面维护 停车场内减速禁鸣，加强绿化，加强地面维护 / 固废 垃圾桶 垃圾桶 / 绿化 / 绿化面积433.5m2，位于停车场北面及每排停车泊位两端，植被主要为乡土物种（麦冬、杜英等） 新增 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水主要为职工生活用水及绿化用水，用水来源于市政给水管网。 表2-2 本项目给排水一览表 项目 用水标准 使用数量 使用时间 用水量（m3/a） 排水量（m3/a） 职工生活用水 38m3/人·a 8人 — 304 243.2 绿化用水 60L/m2·月 300m2 6个月 156.06 0 合计 460.06 243.2 （2）排水 本项目实行雨、污分流，场地内雨水经雨水口和检查井收集后排至市政雨水管网；绿化用水自然蒸发，外排污水主要为生活污水，排放系数按80%计，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准后排入龙荫港，最终汇入湘江。 （3）供电 由市政供电网提供。 （4）消防系统 依据防火设计规范，建筑单体建筑面积和体量小可不做室内消火栓系统。 消防用水量：根据防火规范，不考虑室内消火栓系统；室外消火栓用水量为15L/S，火灾延续时间按2h计算，一次消防用水量为108m3。 灭火器配置：各建筑物内灭火器按中危险级A类火灾进行配置。在建筑物内按要求设置2A级磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC4）若干。 （5）劳动定员和工作制度 本项目职工8人，年工作时间为365天。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），项目总体布局沿用现有布局，不做变动，不新增用地。管理室位于停车场西南面，值班室位于管理室北面，充电桩设置在停车场东面，场区设有1个出入口，位于场区西南侧，设有1处出口，位于场区西北侧。项目用地整体空间明良，场地布局合理、分区明确（详见附图11）。 2、施工布置 本项目不设置取、弃土场，施工便道，施工现场设施工营地，生活营地安置在工程区内。项目临时工程主要为临时堆场、沉淀池等。本项目不设置大临工程施工场地，施工设备和材料临时堆放在东南面，占地面积约100m2，设防护围挡。在项目施工场地进口处设置一个洗车平台，对出入场地的施工车辆进行冲洗，洗车废水通过导流沟收集入临时隔油沉淀池，沉清后回用于车辆清洗，不外排。 图2-2 施工总布置图 |
| 施工 方案 | 1、施工工艺 图2-3 停车场建设工艺流程及产污节点图 图2-4 管网敷设工艺流程及产污节点图 2、施工条件 （1）基础设施条件 本项目周边水、电、气、通讯等各种基础配套设施比较完善。项目西侧紧邻祝融路。祝融路两侧均敷设市政管线。水、电、气管道均可从周边的祝融路连接市政管网。 （2）施工条件 本项目场址水、电、通讯、道路等市政公共设施基本完善，施工条件较好，所需建筑材料均易从市场购得且运输十分方便。 3、工程总体设计 项目管网敷设采用商品混凝土、停车场路面采用沥青。 （1）停车场工程设计方案 ①设计原则 1）满足城市规划部门对该区域的具体规划要求； 2）技术合理，先进安全、耐用、经济、安全，满足设计年限内的结构及交通功能要求； 3）兼顾地上、地下各种管线及附属设施的设计及施工； 4）贯彻可持续发展及环保的概念，适应城市近期、远期发展规划； 5）处理好已建与改建、局部与整体的关系； 6）贯彻“以人为本”的设计理念，考虑交通及行人安全，考虑无障碍设计要求； 7）平面、纵断面基本保持原有标准；尽量利用原有路面结构作地基层；加强路面的防水、透水设计； 8）便于施工、维护和市政工程运行管理。 ②停车场改建工程主要内容 1）路面建设标准 根据《城市道理设计规范》确定设计车行道的日标准轴载的轴数<100/d，道路设计年限10年。具体路面结构设计如下： Ⅰ机动车道： a、道路“白改黑”路面结构图：8cm厚 AC-16C SBS改性沥青砼面层，乳化沥青透层，原砼路面凿毛、灌缝、加铺0.5m宽抗裂贴，(原水泥砼路面破损板块需修复）。b、沥青砼路面修复结构图：8cm 厚AC-16C SBS改性沥青砼面层，乳化沥青透层，接缝铺设应力贴，20cm厚C30砼，15cm厚级配碎石。 Ⅱ停车位：8cm厚 AC-16C SBS改性沥青砼面层，乳化沥青透层，原砼路面凿毛、灌缝、加铺0.5m宽抗裂贴，(原水泥砼路面破损板块需修复）。 Ⅲ绿化带路缘石结构设计：路缘石采用麻石（长100cm，宽15cm，高25cm）。 ③路基设计 设计地面顶面标高0-60cm范围内采用石渣换填，60cm以下范围采用素土分层回填、压实； ④停车场标志设计 本设计方案按《道路交通标志和标线》、《安全标志》、《道路标线涂料》等有关国家标准，根据停车场现场环境条件，合理规范的设置标志牌、结构件及地面涂线等交通设施，尽可能完善对出入车场的车辆进行引导和控制，使车辆放置便捷有序，出入流通顺畅，即方便管理，又提高效率。 （2）排水工程设计方案 ①设计原则 1）满足环境保护要求，积极治理各类污水，保护和改善城市水源和环境； 2）排水采用雨污分流制； 3）合理利用现有管线和设施。 ②排水工程内容 1）管材及接口：雨水主管采用Ⅱ级高压钢筋混凝土管（承插式），各支管均采用UPVC 管（D300）接入，局部雨水采用排水沟带孔盖板。 2）管道基础：雨水管道敷设时管基上采用120度混凝土基础，当管基下面是松土或淤泥时采用180度混凝土基础。 3）雨水进水井选用边沟式双篦雨水井，连接支管为UPVC管，取I=0.003， 雨水进水井均落底 0.3m。 ③照明设计方案 1）设计指标：机动车道路面平均照度Eav=30LX。 2）照明光源和灯具：本项目选用LED灯作照明光源，灯型为高杆灯。单杆灯功率为 2.4KW，其功率因数由配套的电容器补偿到0.9以上，灯具为截光型防水防尘灯，平均间距26m布置，灯杆采用热镀锌钢灯杆，杆高8m，灯杆设铸铁基座，内装灯具附件和转接接线端子。 灯基础均为混凝土基础。 3）照明电源：照明电源为220/380V，三相五线制相间隔配电。设计采用FQAW防窃型电表控制箱，安装在人行道上；控制箱防水防尘，其内设开关设备、计测量表计、电力变压器和用于路灯控制的相应元件设备。 4）照明控制 路灯控制设置两种方式：手动和智能钟控，其中手动主要用于调试和系统 检修时使用，智能钟控采用天文时钟根据所处地区经纬度和季节，按存储的日出日落时间自动设定并控制路灯启停。 5）设计采用TN-C-S接地系统，箱式变电站设置工作与安全接地，接地电阻值不大于4欧姆，路灯设置重复接地装置，每灯一根接地极。 6）照明主干线采用VV-KV型电力电缆，埋深0.6m。 4、施工时序及建设周期 项目建设期3个月，项目实施进度安排如下： （1）2022年10月，完成停车场地面清表、场地整理等前期准备工作及建筑安装工程。 （2）2022年11月，完成项目配套设备采购安装及调试、完成项目配套设施工程。 （4）2022年12月，工程竣工验收，投入运营。 5、施工人员 施工人员20人，均为附近居民，不在项目内食宿。 6、施工机械设备 项目工程施工主要机械设备使用情况见下表。 表2-3 项目主要施工机械设备一览表 序号 机械名称 声级dB（A） 数量/台 挖掘机 85 1 推土机 85 2 砼振捣机 85 2 电锯、电镐 90 2 运输车辆 80 1 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区划 本项目位于衡阳市南岳区金沙路与祝融路交叉口东北侧，根据《关于印发<湖南省主体功能区划>的通知》（湘政发〔2012〕39 号）中的区划图，项目位于“重点生态功能区”（详见附图2）。 （1）功能定位：保障我省生态安全的重要区域，建设绿色湖南的重要载体，实现可持续发展的重要生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。维系长江流域和珠江流域水体 安全，减少河流泥沙，维护生物多样性的重要区域。 （2）发展方向： ①涵养水源。加强植被保护和恢复，实施植树造林、封山育林和退耕还林，治理水土流失，严格监管矿产、水资源开发，禁止过度砍伐、毁林开荒，提高区域水源涵养生态功能。 ②保持水土。实施水土流失预防监控和生态修复工程，加强流域综合治理，营造水土保持林，禁止毁林开荒，推行节水灌溉，适度发展旱作农业，限制陡坡垦殖，合理开发自然资源，加大工矿区环境整治和生态修复力度，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。 ③调蓄洪水。严禁围垦湿地（包括湖泊、水面），禁止在蓄滞洪区建设与行洪泄洪无关的工程设施，巩固平垸行洪、退田还湖成果，增强调洪蓄洪能力。鼓励蓄滞洪区内人口向外转移。 ④维护生物多样性。落实保护措施，禁止滥捕滥采野生动植物，保护自然生态走廊和野生动物栖息地，促进自然生态系统恢复，保持野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源良性循环和永续利用。对生态环境已遭破坏地区，积极恢复自然环境。加强外来入侵物种管理，防止外来有害物种对生态系统的侵害。 ⑤在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜产业，积极发展第三产业。严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。 ⑥合理布局城镇和产业园区，把城镇建设和工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域，加大已有产业园区的提升改造。 2、生态功能区规划 根据《国务院关于同意新增部分县(市、区、旗)纳入国家重点生态功能区的批复》，南岳区属于国家重点生态功能区。 3、项目用地及周边生态环境现状 ①土地利用现状 根据《南岳城市总体规划-用地规划图》可知（详见附图3）， 本项目占地类型为商业用地，本项目不新增用地，该占地区域土地利用类型在项目实施后不会发生改变。 ②植被、植物类型 南岳区辖区内植被资源丰富多样，具有典型中亚热带代表性植物科属共约197科，1443种，其中主要有苔藓植物约78种，蕨类植物约45种，裸子植物约17种，被子植物约1063种。有二级保护植物4种，三级保护植物7种。按等级分，高等植物1500种，有经济价值的低等植物40余种，按种类分，名贵珍稀树种100余种，果用植物70余种，中草药450余种，经作类植物15种80余个品种，栽培植物粮油类20余种70余个品种。享有“植物天然基因库”、“植物王国”的美誉。经参考《南岳衡山珍稀濒危野生植物资源调查》（赵从笑，湖南省南岳树木园）按国家重点保护野生植物名录统计，南岳衡山有国家重点保护野生植物 17种，其中一级保护，3 种，二级保护 14 种。 南岳衡山森林植被类型众多，共有 7 个植被型，21 个群系，包括亚热带针叶林、亚热带常绿阔叶林、竹林、常绿落叶阔叶混交林、常绿阔叶灌丛、落叶阔叶灌丛和山顶草甸。大面积为马尾松、柳杉、杉木、楠竹组成的人工林和主要以山胡椒属、木姜子属、山茶属、柃属、杜鹃花属植物组成的次生林，占衡山衡山风景区面积的 3/4。 本项目位于衡阳市南岳区金沙路与祝融路交叉口东北侧，项目周围的生态环境受人类活动影响较大，项目区域内有1颗古树樟树，周边300m范围内，植被主要为人工植被（樟树、杉木等）。项目区域内及周边300m无天然林分布，无珍稀濒危和列入国家和地方保护名录的植物树种。 表3-1 项目占地区内保护植物一览表 植被类型 保护级别 科 属 位置 树高（m） 胸径（cm） 平均冠幅（m） 现场照片 樟树（Cinnamomum Camphora (L.) Presl.） Ⅱ 樟科 樟属 占地范围内北面，1棵（经度112.725385487，纬度27.246308930） 15 45 15 注：樟树现有的保护措施设置有直径10m的花坛 ③动物资源 南岳衡山区域内野生动物资源正在逐年增加，区域内有典型的东洋界华中区东部丘陵平原亚区亚热带林灌、草地农田动物群，至 2017 年，区域内共计有 64 科、 186 种动物，其中哺乳动物 33 种，鸟类 104 种，两栖类 49 种。已记载的昆虫有 1835 种。国家重点保护的一级保护种有黄腹角雉，二级保护种有灰胸竹鸡、红腹 锦鸡、林麝、大灵猫、穿山甲等 21 种；还有湖南重点保护动物 34 种。 本项目位于衡阳市南岳区金沙路与祝融路交叉口东北侧，属于人类活动相对活跃区域，因此动物主要为常见的麻雀、老鼠、猫、鸡鸭等，未发现特殊保护物种。 4、大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“5.5评价基准年筛选依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”。“ 6.2 数据来源中，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”。本次环评区域环境空气质量现状根据衡阳市环境保护局发布的《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》中的数据进行评价，具体数据详见表3-1。 表3-2 2021年12月及1-12月南岳区环境质量状况统计结果 表3-3 2021年1-12月南岳区环境空气污染物浓度情况 污染物 年评价指标 评价标准（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 占标率% 超标率% 达标情况 SO2 年均值 60 5 8.3 0 达标 NO2 年均值 40 21 52.5 0 达标 PM10 年均值 70 40 57.1 0 达标 PM2.5 年均值 35 26 74.3 0 达标 CO 24小时均值 4000 1400 35.0 0 达标 O3 8小时均值 160 115 71.9 0 达标 由表3-2可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；CO的第95%位日平均浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；O3的第90%位8小时均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区。 5、地表水环境 根据衡阳市生态环境局发布的《关于2021年12月及1~12月全市环境质量状况的通报》可知，2021年1-12月，我市纳入考核、评价、排名的44个断面中，Ⅱ类水质断面36个，Ⅲ类7个，Ⅴ类1个（梅桥村，超Ⅲ类指标为氨氮）。其中13个交界断面中Ⅱ类水质10个，Ⅲ类2个；Ⅴ类1个（梅桥村）；13个国考断面中Ⅱ类11个，Ⅲ类2个。在衡阳市环境保护局发布的地表水监测断面中，距离本项目最近的地表水监测断面为梅桥村（湘江龙荫港），梅桥村（湘江龙荫港）位于本项目西南面，距离本项目7.12km，梅桥村（湘江龙荫港）水质情况如下表所示。 表3-4 2021年1-12月南岳区地表水水质情况 依据上表可知梅桥村（湘江龙荫港）水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。区域地表水属于水质不达标区。 本项目运营期外排废水主要为少量生活污水，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准后排入龙荫港，最终汇入湘江。本项目不会对龙荫港造成影响。龙荫港已开展多项水质治理工作，其水质将得到有效的改善。 6、声环境 根据《南岳区城市规划区声环境功能区划分技术报告》（岳政发[2020]13号），项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 为了解场址区域所在地声环境质量现状，本次环评委托湖南中润恒信检测有限公司对项目所在地周围声环境质量进行了监测，具体监测结果如下。 表3-5 声环境质量监测结果 监测点位 2022年08月30日 标准限值dB(A) 是否达标 昼间 夜间 昼间 夜间 N1项目东面大善寺 51 43 60 50 是 N2项目南面居民点 53 44 是 N3项目西面居民点 52 43 是 N4项目北面居民点 51 42 是 由上表监测结果可知，区域声环境质量现状监测结果可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 7、地下水、土壤环境 项目属于停车场提质改造，用地范围内均进行了硬化，不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），不新增占地，现有场地不存在与项目有关的原有污染情况和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、大气环境保护目标 表3-6 大气环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 方位 相对厂界距离/m X Y 大 气 环 境 670818.30 3014961.53 北面居民 居民，约50户150人 二类区 N 临近-70 670911.21 3014909.01 大善寺 衡阳市南岳区不可移动文物点（县级保护级别） E 10 670977.12 3014791.92 南面居民 居民，约100户300人 S 临近-310 670798.69 3014861.98 西面居民 居民，约5户20人 W 临近-20 670956.00 3015090.05 金盆街居民 居民，约200户600人 NE 80-420 671156.80 3015169.50 南岳大庙 衡阳市南岳区不可移动文物点（县级保护级别） E 220 671306.34 3015151.36 仁和街居民 居民，约500户1500人 E 250-500 671211.43 3014676.27 祝圣社区 居民，约400户1200人 S 160-390 671277.71 3014494.09 独秀社区 居民，约200户600人 S 400-500 671070.15 3014403.25 独秀路南面居民 居民，约200户600人 SW 400-500 670872.87 3014530.12 独秀路北面居民 居民，约400户1200人 SW 160-390 670786.63 3014734.61 祝融路西面居民 居民，约100户300人 W 20-140 670651.52 3014669.14 北环小区 居民，约100户300人 W 140-340 670439.72 3014539.01 龙缘居小区 居民，约600户1800人 W 350-500 670535.33 3014849.44 南岳第一中学 学校，约1000人 NW 60 670681.91 3015066.35 湖南岳云中学 学校，约1000人 N 60 670728.88 3015243.55 衡山县迥程中学 学校，约800人 N 120 670894.50 3015331.14 金沙路北面居民 居民，约80户240人 NE 310-500 2、其他环境保护目标 表3-7 其他环境保护目标 名称 保护对象 功能区划 相对方位距离 执行标准 声环境 北面居民 居民，约30户90人 N 临近-50m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 大善寺 衡阳市南岳区不可移动文物点（县级保护级别） E 10m 南面居民 居民，约20户60人 S 临近-50m 西面居民 居民，约5户20人 W 临近-20m 祝融路西面居民 居民，约20户60人 W 20-50m 地表水环境 龙荫港 小河，农灌渠 S2790m 《地表水环境质量标准》（G 3838-2002）III类标准 生态环境 植物资源 古树樟树 项目占地区内 保持良好的森林植被覆盖，自然植被不因项目实施大幅减小。植物资源不因项目建设实施而严重受损，不造成某种植物灭绝；保护植物实行严格保护，禁止占用或损伤 樟树、杉木 项目占地区外 野生动物 项目所在区域为人类活动相对活跃区域，动物主要为常见的麻雀、老鼠、猫、鸡鸭等家禽，占地区的植被以次生性的灌草丛为主，缺乏野生动物隐蔽条件，野生动物分布数量和种类均较少，不属于某种野生动物的集中栖息地。占地区及周边影响区域均未发现特殊保护动物 项目影响区域 项目建设不可以对野生动物栖息环境有影响和个体损伤，必须避让珍稀保护动物集中栖息地 地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 / |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气：项目所在地南岳区城镇执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 表3-8 环境空气质量标准 序号 污染 因子 取值时间 二级标准限值 单位 标准来源 1 PM10 年平均 70 ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 24小时平均 150 ug/m3 2 PM2.5 年平均 35 ug/m3 24小时平均 75 ug/m3 3 NO2 年平均 40 ug/m3 24小时平均 80 ug/m3 1小时平均 200 ug/m3 4 SO2 年平均 60 ug/m3 24小时平均 150 ug/m3 1小时平均 500 ug/m3 5 CO 24小时平均 4000 ug/m3 1小时平均 10000 ug/m3 6 O3 日最大8小时平均 160 ug/m3 1小时平均 200 ug/m3 （2）地表水：龙荫港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-9 地表水环境质量标准 序号 污染因子 Ⅲ类标准限值 单位 标准来源 1 pH 6~9 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 DO ≥5 mg/L 3 COD ≤20 mg/L 4 BOD5 ≤4 mg/L 5 NH3-N ≤1 mg/L 6 TP ≤0.05 mg/L 7 TN ≤1 mg/L 8 石油类 ≤0.05 mg/L 9 LAS ≤0.2 mg/L 10 粪大肠菌群 ≤10000 个/L 11 SS ≤30 mg/L （3）声环境：项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3-10 声环境质量标准 声环境功能区类别 限值 单位 标准来源 昼间 夜间 2类 60 50 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 2、污染物排放标准 （1）废气：施工扬尘和汽车尾气、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；运营期汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3-11 大气污染物排放标准 污染因子 无组织排放浓度监控限值 标准来源 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 氮氧化物 0.12 CO / THC 4.0 沥青烟 生产设备不得有明显无组织排放存在 （2）废水 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准后排入龙荫港，最终汇入湘江。 表3-12 废水排放标准 污染因子 （GB8978-1996）三级标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 pH 6~9 6~9 CODCr 500 50 BOD5 300 10 悬浮物（SS） 400 10 氨氮 / 5 石油类 30 1 （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 表3-13 噪声排放标准 时期 排放限值dB（A） 标准来源 昼间 夜间 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 60 50 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准 （4）固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 其他 | 本项目营运期无SO2及NOx的产生的及排放，项目外排污水主要为生活污水，生活污水排放量为243.2m3/a，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准后排入龙荫港，最终汇入湘江。外排废水中COD、NH3-N的量分别为0.012t/a、0.001t/a。该部分总量纳入南岳区污水处理厂，不单独申请。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期工艺流程与产污环节 图4-1 停车场工艺流程及产污环节图 图4-2 管网敷设工艺流程及产污节点图 2、施工期生态环境影响分析 （1）生态环境影响分析 ①对植被、植物资源的影响 项目占地内有保护植物樟树1棵，施工场地距离保护植物较近，施工过程中可能由于施工人员不重视植物的保护或施工人员不规范的施工行为，对保护植物造成伤害。施工中应采取挂牌保护，禁止在该区域堆放建筑垃圾及物料，对于距离施工场地较近的保护植物周围应增加围栏、围网保护，加强洒水等措施，以减少施工期对保护植物的影响。 施工扬尘对项目周边的植物存在一定影响，粉尘在植物的叶、花和茎上凝聚成壳，抑制光合作用，阻塞气孔，影响植物的呼吸和蒸腾作用；阻碍花粉发芽，影响受精，造成植物生长发育不良。本项目施工量不大，施工期较短，在施工过程中采取洒水降尘等措施，减少扬尘量的产生和影响范围不大，植物生长受扬尘影响轻微。 ②对野生动物的影响 施工期，项目施工设备使用、建筑材料搬运等活动会干扰原栖息地的动物，特别是施工机械噪声和人类活动噪声，会造成动物的正常栖息、觅食和繁殖活动受到影响，驱使部分动物转移迁徙，导致近地动物数量和密度发生变化。据调查，评价区域受影响的野生动物多是普遍存在的本地小型物种，通常是一些常见的麻雀、老鼠、猫、鸡、鸭等小型动物，没有发现珍稀濒危野生动物。本项目停车场所在区域人类活动频繁，野生动物物种、数量均不大，主要是适应这种环境的常见种类，无珍稀保护野生动物。故工程建设过程虽对周边动物活动产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群结构，其种群数量也不会因本项目建设而受到大的影响。 ③对水土流失的影响 根据工程初步设计方案，地面改造过程需对水泥路面进行破除，水泥路面破除面积4767.31m2，厚0.6m，本项目水泥路面破除废表土产生量约为2860.38m3，其中622.8m3回用作为本项目绿化工程表土，其余部分经妥善收集后送南岳区渣土管理部门指定地点填埋。破除过程会使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失。但开挖量较小，施工过程中通过设临时排洪沟等必要的防护措施，可以有效减少水土流失量，本项目施工期较短，且随着桩基浇筑完成后，裸露地面将消除，对水土流失的影响较小。 ④对土地利用的影响 根据《南岳城市总体规划-用地规划图》可知（详见附图3）， 本项目占地类型为商业用地，本项目不新增用地，该占地区域土地利用类型在项目实施后不会发生改变，对工程区域土地利用影响较小。 ⑤对景观的影响 项目所在地自然景观一般，但项目建设对景观环境仍有一定的影响。本工程建设将加强场区的绿化工程，与周边自然景观高度协调。因此，本项目对自然景观无负面影响。 （2）大气环境影响分析 项目施工期主要大气污染源为施工扬尘、管网敷设扬尘、施工机械及运输车辆尾气、沥青烟气。 ①施工扬尘、管网敷设扬尘 扬尘主要污染环节为施工车辆进出产生的道路扬尘，敷设管道开挖管线沟槽、土方回填，其次为土石方的开挖和回填等作业操作及建筑物拆除产生的扬尘。在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 建筑物拆除、路面施工、干燥地表的开挖、钻孔等也将产生粉尘。施工期间，原植被被破坏后，地表裸露，水分蒸发，地表土层形成干松颗粒，使得地表松散，在风力较大或是回填土方时，会产生粉尘污染，尤其是在风速较大或汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。随着施工期的结束，影响也随之消失。 ②车辆及施工机械尾气 施工车辆及施工机械主要以柴油为燃料，燃油产生的废气中含有CO、THC、NOX等。施工产生的废气将对附近居民和环境空气造成污染影响，但这种污染源较为分散，且为流动性，影响是短期的、局部的，经采取路面洒水、施工机械维修避开居民区等措施后，可以有所减轻，影响范围有限。 ③沥青烟 路面沥青施工流程：封层准备与检查→标高测量、施工放样→机械准备→拌和→运输→摊铺→初压→复压→终压。 本项目使用熔炼好的商品沥青直接铺设地面，现场不设熔炼设备，沥青烟主要产生于铺路时的热油蒸发等产生的，沥青烟气含有THC、TSP和苯并[a]芘等有毒有害物质，对操作人员和周围居民的身体健康将造成一定的损害。类比同类工程，沥青烟污染物影响距离一般在50m之内。产生的沥青烟气中含有THC、TSP和苯并[a]芘等有毒有害物质，在下风向50m外苯并[a]芘浓度低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在60m左右浓度≤0.16mg/m3。 （3）水环境影响分析 施工期废水主要是施工人员产生的生活污水及施工机械废水。 ①施工人员生活污水 施工期间生活废水为少量的如厕、洗手废水。项目施工高峰期总人数按20人计，施工人员生活用水按45L/人·d计，施工期生活用水为0.90m3/d，排放系数80%，施工期生活污水产生量0.72m3/d。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理。 ②施工废水 道路施工过程中施工废水主要为设备、运输车辆清洗废水，产生量约为5m3/d，主要污染物为SS和石油类，其中污染物浓度为：SS1200g/L，石油类20mg/L。施工废水经过隔油、沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，不向外排放。 （4）声环境影响分析 工程施工过程中的噪声主要来源于施工机械设备及运输车辆产生的噪声，其源强噪声级一般在80dB(A)～90dB(A)，施工噪声大都具有噪声高、无规律、突发性等特点，将对周边环境产生一定程度的影响。 ①预测模式 根据噪声源分析，施工各阶段中大部分机械噪声无明显指向性，且露天施工，故预测模式选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的无指向性点声几何发散衰减基本公式： L p（r）=L p （r 0 ）-20lg（r/r 0 ） 式中：L p（r）：预测点处声压级，dB； L p（r0）：参考位置r0处的A声级，dB； r：预测点距声源的距离； r0：参考位置距声源的距离。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加： ②评价标准 本次环评评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值（昼间 70dB（A），夜间 55dB（A））。 ③预测结果与评价结论 表4-1 主要施工设备噪声衰减距离 距离 声源 1m 10m 20m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 挖掘机、推土机、砼振捣机 85.0 65.0 59.0 40.0 45.0 41.5 39.0 37.0 35.5 34.1 33.0 电锯/电镐 90.0 70.0 64.0 36.5 50.0 46.5 44.0 42.0 40.5 39.1 38.0 运输车辆 80.0 60.0 54.0 46 40.0 36.5 34.0 32.0 30.5 29.1 28.0 从上表可看出，施工期噪声的影响程度主要取决于施工机械与敏感点的距离，一般施工设备噪声在10米处可降至70dB（A）以下，满足昼间排放标准；在50m处可将至55dB（A）以下，满足夜间排放标准；本项目位于衡阳市南岳区金沙路与祝融路交叉口东北侧，周边居民较多，离本项目较近，项目禁止夜间施工。通过采取适当的管理措施，建设期噪声在可接受范围内。 （5）固体废物环境影响分析 ①水泥路面破除废表土 根据工程初步设计方案，地面改造过程需对水泥路面进行破除，水泥路面破除面积4767.31m2，厚0.6m，本项目水泥路面破除废表土产生量约为2860.38m3，其中622.8m3回用作为本项目绿化工程表土，其余部分经妥善收集后送南岳区渣土管理部门指定地点填埋。 ②施工人员生活垃圾 项目施工期施工人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，本项目施工期3个月（以90天计），则施工期生活垃圾产生量为0.9t，施工人员生活垃圾经过统一收集后，由当地环卫部门收集处理。 综上，施工期产生的固废均可以得到合理处置，对周围环境影响很小。 （6）社会环境影响分析 施工期间，现场产生的建筑垃圾、弃土、生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对城市的交通带来一定影响。建设单位、施工单位应定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。 （7）施工期环境影响小结 本项目施工期的环境影响主要表现在生态、大气、水、噪声、固体废物等方面，在施工期严格执行管理规定，并将本报告提出的各项建议措施落实到施工的各个环节后，本项目施工期产生的污染可以得到有效缓解。本项目施工期对环境的影响将随施工期的结束而不复存在，影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），是在现有占地范围内进行改造。项目不新增占地。项目对生态环境的影响主要集中在施工期，施工活动对生态环境的破坏是暂时的。运营期本项目不新增影响。现有工程对区域生态影响较小 2、大气环境影响分析 项目运营期产生的废气主要为停车场停车产生的汽车尾气。 汽车在停车场怠速和慢速行驶会产生汽车尾气，主要污染因子为NOx、THC、CO，其排放量与车型、车况、车辆数及汽车行驶状况有关。根据类比，汽车污染物排放浓度见下表。 表4-2 汽车尾气污染物排放浓度 污染物 单位 怠速行驶 正常行驶 备注 CO % 4.07 2 容积比 THC ppm 1200 400 NOx ppm 600 1000 本项目车辆进出停车场运行速度为怠速，考虑车库的基本情况、倒车、停车、发动等因素，从汽车怠速到停车点的运行时间平均约为0.5min。 汽车耗油量与汽车行驶状况有关，根据统计数据，车辆进出站的平均耗油量0.0375kg/min。 在相同的耗油量的情况下，汽车尾气污染物排放量还与空燃比有关，即汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比，空燃比小于14.5时，燃油不充分燃烧，将产生污染物。根据统计数据可知，当汽车进出停车场时，平均空燃比为12：1。 本项目预计停车技术指标见下表。 表4-3 停车场停车技术指标一览表 技术指标 停车场名称 停车位数量 停车场每日使用频率 停车时间 平均耗油量 空燃比 果园停车场 93个 2次 0.5min 0.0375kg/min 12：1 汽车尾气排放的各污染物的源强计算参照以下公式： 式中：D—废气排放量，kg/h； Q—车流量，v/h，本项目停车场每天运行时间计24h，车流量取平均值； T—停车场运行时间，min； K—空燃比； A—燃油耗量，kg/min； 污染物排放量：G=DCF 式中：G—污染物排放量，kg/h； C—污染物的排放浓度，ppm（容积比），本项目CO取4.07%，THC取1200ppm，NOx取600ppm； F—容积比与质量换算系数，CO为0.48、THC为0.29、NOx为0.63。 项目各停车场污染因子排放量见下表。 表4-4 污染因子排放量一览表 技术指标 停车场名称 CO（kg/h） THC（kg/h） NOx（kg/h） 果园停车场 0.023 0.00096 0.00038 本项目为露天地面停车，废气比较容易稀释扩散，对环境影响较小。 3、水环境影响分析 项目外排污水主要为生活污水，生活污水排放量为243.2m3/a，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准后排入龙荫港，最终汇入湘江。 表4-5 废水污染产排情况汇总一览表 废水性质 废水量（m3/a） COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 生活污水（化粪池） 产生浓度（mg/L） 243.2 300 200 250 30 30 产生量（t/a） 0.073 0.049 0.061 0.007 0.007 化粪池处理后（mg/L） 260 150 200 18 18 排放量（t/a） 0.063 0.036 0.049 0.004 0.004 污水处理厂排污口排放浓度（mg/L） 50 10 10 5 1 排放量（t/a） 0.012 0.002 0.002 0.001 0.0002 ①南岳区污水处理厂接纳本项目污水的可行性分析 南岳区污水处理厂位于南岳区南岳镇红星村，分两期建设，一期处理规模1.0万吨/日，于2009年建成运营。2015年由南岳区城建投公司作为投资业主，对南岳区污水处理厂进行扩建及改造，扩建后南岳污水处理厂污水处理能力将达到2万吨/日。城市污水通过管道进入污水处理厂区，经格栅、沉砂池、氧化沟、二沉池、消毒池等设施处理达标后，排入龙荫港，最终汇入湘江。排放的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。项目废水量为0.67m3/d，占污水处理厂处理规模的0.003%，不会对污水厂水质、水量造成冲击影响。项目废水经化粪池处理后排入南岳区污水处理厂处理可行。 综上所述，项目废水处理措施可行。 ②废水排放信息表 本项目废水排放信息表如下。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS、 动植物油 化粪池→南岳区污水处理厂→龙荫港 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 / DW001 是 一般排放口 表4-7 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度/ 1 DW001 112.728765462 27.240603276 0.02432 龙荫港 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 运营期 南岳区污水处理 COD 50mg/L BOD5 10mg/L NH3-N 5mg/L SS 10mg/L 动植物油 1mg/L 表4-8 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） 名称 浓度限值 1 DW001 生活废水 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 50mg/L 10mg/L 10mg/L 5.0mg/L 1.0mg/L 4、噪声环境影响分析 项目运营期车辆进出场的噪声（尤其是启动时）会对周边环境产生一定的影响，噪声值约为65-70dB（A）左右，经绿化隔离、距离衰减后，对场界噪声贡献值不大。为进一步减少交通噪声对周边声环境的影响，环评建议停车场各出入口路面采用低噪声路面，站场内减速禁鸣，加强绿化，加强环保宣传，提高群众环保意识。 5、固体废物环境影响分析 本项目管理人员约8人，生活垃圾产生量为每人每天0.5kg，项目93个停车位，停车人员垃圾产生量按每个停车位0.2kg/d，则生活垃圾产生量为22.6kg/d（8.25t/a），生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处理。 6、社会环境影响分析 对居民而言，促进南岳区社会经济发展、服务设施的可利用性增加，居民出行停车更加方便，商业活动更频繁；对提高居民生活水平、就业率以及人口素质起着积极的作用；本项目的建设为日益兴盛的生态旅游、休闲旅游、观光旅游创造良好条件。 7、充电桩运行期间对周边环境影响 充电桩可能产生电磁污染，对附近的住户存在负面影响。本项目充电桩工频磁场与工频磁感应强度均符合国家要求，且充电桩与最近的住宅楼距离大于6m，不会对人体造成影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为南岳城区停车场提质改造项目（果园停车场），不新增占地，不涉及基本农田、饮用水源保护区等敏感区，项目已在南岳区发展和改革局备案（详见附件2），根据《南岳城市总体规划-用地规划图》可知（详见附图3），本项目占地类型为商业用地，本项目不新增用地，该占地区域土地利用类型在项目实施后不会发生改变，对工程区域土地利用影响较小。综上，本项目选址选线从环保角度出发是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境影响保护措施 （1）场地施工时，设置沉淀池，废水经沉淀处理后用于洒水降尘，不得直接外排。 （2）施工机械要采用低噪声设备，加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好状态，避免超过正常噪声运转。 （3）禁止将废渣等固废弃入沟渠。 （4）加强对施工人员和周边居民关于生态保护的宣传和培训,提高环保意识，禁止随意破坏项目周边生态环境。 （5）在工程施工期间，分片、分批进行挖方与填方，有秩序按规划进行施工。项目所在地降雨量主要集中在4~9月，而且常有暴雨发生，暴雨是造成水土流失的主要原因，施工尽可能避开雨季，不能避免的，做好防护措施。 （6）对开挖后的裸露坡地，需盖上覆盖物，避免降雨时的水流直接冲刷。减缓推松的土壤边坡坡度，及早将松土压实。 （7）运土、运沙石车要保持完好，运输时装载不宜太满，必须保证运载过程不散落。 （8）已平整的建设用地，在工程项目无法马上开工的情况下，也应进行临时性的绿化覆盖，降低水土流失的可能性。 （9）建设单位应对施工过程及施工完毕影响区域的水土保持有足够的重视，落实建设资金，做到按计划有步骤地进行水土流失的防治，确保开发区域良好的自然生态环境不受水土流失的严重影响。 （10）项目占地内有保护植物樟树1棵，施工中应进行挂牌保护，禁止在该区域堆建筑垃圾及物料，收纳的垃圾要及时清理，禁止垃圾外溢掩埋保护植株。加挂保护牌，植物周围增加围栏保护，禁止破坏保护植物，加强洒水，以此确保占地评价区内保护植物种类不降低。减少施工期对保护植物的影响。 2、大气环境影响保护措施 （1）扬尘 本项目施工过程中应执行《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》中关于加强扬尘污染治理的“六个100%”措施，具体如下： ①工地周边 100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②物料堆放 100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ③出入车辆 100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ④施工现场地面 100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ⑤拆迁工地 100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑥渣土车辆 100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。渣土车辆密闭运输。 同时，为进一步防止或减小项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。根据原国家环保总局颁布的《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，项目还应采取下述措施： ①整个施工期必须设置1名专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ②设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；对出场车辆的车身、轮胎进行冲洗，冲洗平台周边设置防溢座、导流渠、沉淀池等设施；冲洗点必须配置清洗机和清洗员，洗车作业地面和连接进出口的道路必须水泥硬化，连接出口的道路必须保洁，保洁的长度不小于50m。 ③施工期间，当空气污染指数为80~100时，应每隔4小时保洁一次，清扫每4小时一次，洒水和清扫次数为交替进行；当空气污染指数大于100或4级以上大风、高温干燥天气时，不许土方作业和人工干扫，保洁、洒水、清扫次数增加；当空气污染指数低于50或雨天时，可以在保持清洁的前提下适当降低保洁强度和洒水、清扫次数。 ④尽量减少项目内施工材料的堆存，施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。 ⑤装载物料的运输车辆应尽量采用密闭车斗，若无密闭车斗，装载物料不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布盖严，苫布边沿应超出槽帮上沿以下15cm，保证物料不露出，车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑥按规定使用商品砼，项目内不得设搅拌砂浆设备及场所，所有商品砼需在景区外拌和后再采用密闭车斗运至项目地进行使用；在施工场地四周设实体围挡，围挡高不少于2米，以减少扬尘对周边居民的影响。 ⑦项目施工需使用的钢筋板、不锈钢等材料需在景区外预制成型后再采用运输车辆运至项目内进行使用。 ⑧工程项目竣工后30日内，建设单位负责平整施工工地，并清除积土、堆物。 综上，上述减少扬尘污染的措施是常用的、有效的，也能落实到实际施工过程中。项目在采取上述措施后，粉尘产生量将大大减少，对周围环境的影响也将随着减小，因此措施合理可行。 （2）施工机械及运输车辆尾气 ①项目应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ②运输车辆和施工机械发生故障和损坏，必须及时维修或更新，防止设备带病运行，加大废气对环境空气的污染。 综上，在车辆使用严格执行国家相关规定，同时加强机械保养及维修的情况下，施工机械及施工车辆尾气对空气环境质量影响不大，上述措施合理可行。 （3）沥青烟 在该项目施工阶段对大气的污染除扬尘外，沥青烟气是另一主要污染源，该项目不设沥青搅拌站，采用外购商品砼材料，因此沥青烟气的影响主要出现在沥青路面铺设过程中，据有关资料，在风速介于2～3m/s之间时，沥青铺浇路面时所排放的烟气污染物影响距离约为下风向100m左右。该项目大部分环境空气敏感点距路中心线小于100m，施工期间通过采取一定的措施，保证了施工期沥青烟尘不会对周边环境造成明显影响。 3、水环境影响保护措施 施工期间的生产废水主要为施工生活污水、施工废水。 ①车辆冲洗废水：经项目内设置的临时隔油沉淀池处理后回用于洗车工序，不外排； ②雨水：雨水经雨水口和检查井收集后排至市政雨水管网； ④生活污水：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理； 施工期应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生，防止油污通过雨水流入周边水体，造成水体污染；施工时采取临时防护措施，防止水土流失。项目在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大。 4、声环境影响保护措施 项目采取的噪声防治措施包括： 1、严禁高噪音、高振动的设备在中午（北京时间12：00～14：30）和夜间（北京时间22：00～次日6：00）休息时间作业。确因工艺要求必须夜间作业的，应办理夜间施工许可；同时公告周围居民及学校师生。夜间施工严禁汽车鸣笛及使用发电机、电锯、电刨、空压机等产生高噪声的设备，禁止施工人员大声喧哗、敲打，禁止使用喇叭、音响等设施进行施工调度； 2、加强管理，文明施工，在施工场地周边进行围挡，降低噪声源强； 3、运输车辆进场要专人指挥，限速，装卸和搬运设备时轻拿轻放，严格控制控制设备安装过程中的噪声； 4、选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。 5、中高考期间严禁施工。 5、固体废物影响保护措施 施工期固废主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾（水泥路面破除废表土），施工单位应将各类施工垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的，不可回收利用的及时清运至南岳区弃渣场；施工期产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。 环评要求做好车辆运输过程中的管理防护工作。车辆运输土方、建筑垃圾时应配备篷布，防止运输过程中的风吹扬尘；设置专人管理，文明施工，规范土方、建筑垃圾的堆放场所，严禁将开挖土石方、建筑垃圾堆放在路上。项目固体废物经统一收集、及时清运后，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 本项目通过临时工程植物的防治措施，可有效地减少水土流失；通过植被恢复等措施，使项目区生态环境得到重建和恢复，可有效减少工程建设对区域生态环境的影响。 2、大气环境保护措施 项目运营期产生的废气主要为停车场停车产生的汽车尾气。 本项目运营后，由于停车场为自然通风，废气易于扩散，对周边产生的环境影响较小。 另应加强车辆进出管理，设置明显的限速禁鸣标志，保持停车场内交通秩序通畅，同时停车场应加强绿化，减小废气影响。 3、水环境保护措施 项目外排污水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准后排入龙荫港，最终汇入湘江。 综上，经采取以上措施后，对水环境影响较小。 4、声环境保护措施 停车场各出入口路面采用低噪声路面，站场内减速禁鸣，加强绿化，加强环保宣传，提高群众环保意识。 综上，经采取以上措施后，噪声排放对周边环境影响较小。 5、固体废物环境保护措施 生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处理，日产日清，可得到妥善处置，对环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资397.73万元，其中环保投资50万元，占工程总投资的12.6%。详见下表5-1。 表5-1 项目环保投资估算一览表 环保项目 项目建设内容 投资（万元） 施工期 废水 隔油沉淀池 3 废气 围挡、遮盖等防尘措施，密闭运输、洒水降尘等 4 噪声 低噪声设备等 10 固废处理 建筑垃圾和生活垃圾收集及清运等 5 运营期 废水 / / 废气 / / 噪声防治 路面养护、维护、加强绿化 15 固废处理 垃圾桶 3 其他 绿化 10 合计 50 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | 合理安排施工进度，避开雨季施工，尽量缩短临时占地时间 | 维持一个良好的绿化景观环境 | 加强绿化 | 维持一个良好的绿化景观环境 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水：经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理；施工废水：经临时隔油沉淀池处理后，回用于施工生产及洒水降尘，不外排 | 相关措施落实，对周边水环境影响较小 | 生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入南岳区污水处理厂进行处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声施工机械，运输车辆的运行线路运输时间尽量避开噪声敏感区域和时段，合理安排施工作业时间，文明施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 停车场内减速禁鸣，加强绿化，加强地面维护 | 《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 施工扬尘、管网敷设扬尘：洗车平台及冲洗洒水设备、施工围挡、物料堆放场设置、施工场地内设一台雾炮机雾炮降尘；施工机械及运输车辆尾气：选用优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护；沥青烟：项目内不设沥青搅拌站，沥青铺设选择在晴朗风速较低的天气下进行 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 汽车尾气：稀释扩散；另应加强车辆进出管理，设置明显的限速禁鸣标志，保持停车场内交通秩序通畅，同时停车场应加强绿化，减小废气影响。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 固体 废物 | 施工期固废主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾（水泥路面破除废表土），施工单位应将各类施工垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的，不可回收利用的及时清运至南岳区弃渣场；施工期产生的生活垃圾委托环卫部门统一清运处置 | 《一般工业固体 废物贮存和填埋污染 控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定；《生活垃圾填埋 污染控制标准》 （GB18599-2008）相关规定 | 生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运处理，日产日清，可得到妥善处置，对环境影响较小 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）相关规定 |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址较合理；在有效实施本环评所提出的有关防治措施的情况下，对区域生态、大气、水、声环境影响较小，不会导致工程所在地环境功能明显改变。 因此，从环境保护角度出发，本项目建设可行。

# Text boxes

洗车平台+隔油沉淀池

临时堆场